ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  Николаевское сельское поселение Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания

на период 18 лет (до 2033 года)

с выделением 1-ой очереди строительства до 2018 г.

и на перспективу до 2033 года

Оглавление

| 1.Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 5 |
| 3.Анализ социально-экономического развития муниципального образования Николаевского сельского поселения | 6 |
| Основные показатели системы теплоснабжения | 10 |
| Основные показатели системы водоснабжения | 11 |
| Основные показатели системы водоотведения | 14 |
| Основные показатели состояния системы электроснабжения | 15 |
| Основные показатели системы газоснабжения | 17 |
| .Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО | 18 |
| 4. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры | 20 |
| 5.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения | 25 |
| 6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 27 |
| 7. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Николаевского сельского поселения | 28 |
| 8.Социально-экономическая эффективность реализации Программы | 35 |
| 9. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением | 36 |
| 10. Особенности организации коммунального обслуживания | 38 |

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Николаевское сельское поселение Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания  на период до 2030 года,  с выделением 1-ой очереди строительства –. до 2020 г.  и на перспективу до 2030 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом Николаевского сельского поселения.

## 1.Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Николаевское сельское поселение Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания на период 18 лет (до 2033 года) с выделением 1-ой очереди строительства до 2018 г. и на перспективу до 2033 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Градостроительный кодекс Российской Федерации. Стратегию социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания до 2025 года от 28 декабря 2012 года N 54-рз Программа социально-экономического развития РСО-А. Программа социально-экономического развития Дигорского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания до 2020 года Разработанная и утвержденная документация территориального планирования Дигорского района |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Николаевское сельское поселение Дигорского района РСО-А |
| Основные разработчики Программы: | Администрация муниципального образования Николаевское сельское поселение Дигорского района РСО-А, ООО «ЕС Групп» г.Екатеринбург |
| Исполнители Программы: | Администрация муниципального образования Николаевское сельское поселение Дигорского района РСО-А Организации коммунального комплекса: организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО) |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; улучшение экологической ситуации на территории села, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения поселения; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели надежности и качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | Период 18 лет (до 2033 года) : 1 этап с 2015г. до 2018 г. 2 этап с 2018 до 2033 г. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ -заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных), -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Николаевского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: децентрализованными теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением), холодным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, газоснабжением и сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов.

Муниципальное образование Николаевское сельское поселение Дигорского района РСО-Алания (далее по тексту муниципальное образование, МО, Николаевское сельское поселение, поселение) образовано в современном виде в соответствии с Законом РСО–Алания от 10 ноября 2003 г. № 24–РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания».

Николаевское сельское поселение входит в состав муниципального образования Дигорский район и наделено статусом муниципального образования. Статус и границы поселения установлены Законом Республики Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 года № 13-рз «Об установлении границ муниципального образования Дигорский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений и установлении их границ»

Согласно закону: На севере граница совпадает с линией земель колхоза им. Легейдо, проходит от стыка автодороги Дигора - Змейская и южной границы МТФ. На востоке по южной границе территории теплиц и складов колхоза им. Легейдо до поймы р. Урсдон, далее пересекается с границей Ардонского района по пойме р. Урсдон и идет к межевому столбу N 21 вдоль границ земель совхоза "Красногор" Ардонского района, далее на юго-запад к межевому столбу N 23 по правому берегу р. Урсдон, затем вдоль границы земель совхоза "Красногор" Ардонского района к межевому столбу N 26. Далее граница, пересекая автодорогу Дигора-Николаевская, идет на северо-запад к кургану вдоль южной границы земель с. Мостиздах и далее на северо-восток до оросительного канала, затем на запад по каналу и на расстоянии 140 метров поворачивает на северо-восток до южной границы земель общественных построек колхоза им.Легейдо (МТМ и.ГСМ), далее на север по автодороге до МТФ.

Согласно Закону Республики Северная Осетия - Алания от 9 июля 2007 г. № 34-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Северная Осетия-Алания» на территории планируемого муниципального образования располагается один сельский населенный пункт:

- станица Николаевская, являющееся административным центром поселения.

## 3.Анализ социально-экономического развития муниципального образования Николаевского сельского поселения

Экономика

В МО Николаевское проживает 1937 человек.

Согласно постановлению №477 от 14.11.2014г. «О прогнозе социально-экономического развития Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания на 2015-2017 годы» Основные прогнозные показатели социально-экономического развития Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания на 2015-2017 годы разработаны в соответствии со «Сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации на 2015-2017 годы, а также на основе анализа  показателей экономического развития района за январь-сентябрь 2014года.

Основными задачами социально-экономического развития района на 2015 -2017 годы являются:

1.Достижение государственных минимальных социальных стандартов и обеспечение существенного повышения реального уровня жизни населения.

2. Обеспечение роста налоговых сборов.

3.Установление жесткого режима экономии и целевого использования бюджетных средств.

4.Обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции во всех секторах.

5.Обеспечение роста поступлений арендной платы за землю;

6.Создание экономических условий, способствующих развитию предприятий малого бизнеса.

7.Способствование привлечению инвестиций в реальный сектор экономики.

8.Создание благоприятных условий для организации на территории района новых производств и увеличения рабочих мест.

9.Формирование предпосылок и благоприятных условий для развития на территории района курортно - оздоровительного сектора экономики.

10.Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в районе.

11. Реализация приоритетных национальных проектов в районе.

12. Обеспечение среднегодовых темпов экономического роста во всех ведущих отраслях экономики не ниже 102,5% .

13. реализация большинства долгосрочных приоритетных проектов и программ, реализующих сравнительные преимущества экономики;

Приоритеты инвестиционной политики района на указанный период предусматривают капвложения в учреждения образования и ЖКХ.

Согласно данному постановлению:

По прогнозным показателям на 2015год сумма доходов районного бюджета Дигорского района  составит 299749,6 тыс. рублей.  Расходы бюджета 302523,6 тыс.руб. Дефицит бюджета составит 2774 тыс. руб.

По прогнозным показателям на 2016 год  сумма доходов районного бюджета Дигорского района  составит 217176,5 тыс. рублей.  Расходы бюджета 220121,5 тыс.руб. Дефицит бюджета составит2945 тыс. руб

По прогнозным показателям на 2017 год сумма доходов районного бюджета Дигорского района  составит 273948 тыс. рублей.  Расходы бюджета 277185 тыс.руб. Дефицит бюджета составит 3237 тыс. руб

Промышленность, транспорт.

ГУ Дигорское автотранспортное предприятие планирует в 2015 году увеличить объемы транспортных услуг на 16%, а до конца 2017года на 24%.

В рамках долгосрочной целевой Программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дигорского района на период до 2015 г.» в 2015 году планируется включить в бюджет района расходы в сумме 500 тыс. руб.

Таблица 1 Перечень реализуемых муниципальных программ Дигорского района

| № | Наименование программы | Реквизиты нормативного акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и гражданской обороне учреждений образования и культуры Дигорского района на 2015год. | Постановление Главы администрации Дигорского района №481 от 21.11.2014г. |
| 2 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Дигорский район на 2015год » | Постановление Главы администрации Дигорского района №513 от 23.12.2014г. |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дигорского района на 2015 год» | Постановление Главы администрации Дигорского района №456 от 10.11.2014г. |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Дигорском районе на 2015-2017гг.» | Постановление Главы администрации Дигорского района №460 от 13.11.2014г. |
| 5 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Дигорского района РСО-Алания на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Постановление Главы администрации Дигорского района №539 «а» от 16.12.2013г. |
| 6 | Районная программа по поддержке средств массовой информации Дигорского района на 2015-2017 годы. | Постановление Главы администрации Дигорского района №462 от 13.11.2014г. |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания» на 2014-2016 годы. | Постановление Главы администрации Дигорского района №540 «а» от 16.12.2013г. |
| 8 | Районная программа по обеспечению ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дигорском районе на 2015 г. | Постановление Главы администрации Дигорского района №461 от 13.11.2014г. |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие культуры Дигорского района на 2015- 2017 годы» | Постановление Главы администрации Дигорского района №501 от 17.12.2014г. |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Дигорский район на 2015-2017годы» | Постановление Главы администрации Дигорского района №465 от 13.11.2014г. |
| 11 | Районная программа по развитию единой дежурно диспетчерской службы администрации Дигорского района | Постановление Главы администрации Дигорского района №479 от 18.11.2014г. |

Социальная сфера

Таблица 2 Объекты с массовым пребыванием людей:

| № | Позиция | Адрес и телефон | Кол-во мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Калинка» ст.Николаевская Дигорский район РСО - Алания | Дигорский район, ст.Николаевская, ул.Кооперативная, 7 | 88 |
| 2 | Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа ст.Николаевская Дигорского района РСО-Алания | Дигорский район, ст.Николаевская, ул. Ленина, 40 | 277 |
| 3 | Амбулатория | ст. Николаевская, ул. Партизанская, 4 | 50 посещений |
| 4 | Сельская библиотека | ст. Николаевская | 380 |

Демографическое положение

Концепция демографического развития Николаевского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

• проведения активной политики поощрения рождаемости;

• осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

• использование миграционного потенциала, создавая условия для привлечения, а не оттока населения.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

• увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

• при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Николаевского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

Прогноз численности населения построен на основе тенденций убыли численности населения, наблюдаемых в период 2011-2015 гг.. в связи с эти расчетное число жителей остается тем же.

В таблице приведен прогноз численности Николаевского поселения:

Таблица 3

| Муниципальные образования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1 очередь 2018 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Николаевское сельское поселение | 2004 | 1991 | 1968 | 1944 | 1937 | 1937 | 1937 |

Основными сферами приложения труда являются базовые сферы услуг (образование, здравоохранение, культура), государственное управление, сельское хозяйство, в которых трудится основная масса занятого в экономике района населения.

## Основные показатели системы теплоснабжения

Жители малоэтажного жилого фонда обеспечивается теплом от индивидуальных источников. Основным видом топлива для отопления малоэтажной застройки  является природный газ.

Данные о строительстве на перспективу отсутствуют, на данный момент предусматривается практическое сохранение малоэтажного жилого фонда с сооружением новых капитальных зданий по типовым проектам серий.

Исходя  из условий надежности и технико-экономических соображений, в малоэтажных жилых домах с их малой потребностью в тепле и на перспективу намечается использование индивидуальных источников тепла с постепенной заменой  действующих в настоящее время печей и приборов эффективными теплогенераторами,  а также применение для части вновь сооружаемых зданий крышных котельных.

На перспективу основным видом  топлива для отопления малоэтажных зданий будет природный газ

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой индивидуальной жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов; горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей.

Основные показатели системы водоснабжения

## В сельском поселении в границах населенного пункта действует централизованная система водоснабжения, обеспечивающая население водой питьевого качества.

## Источником централизованного питьевого водоснабжения является одна артезианская скважина. Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 16,0 км.

## Дебит скважины составляет 2880,0 м 3 /сут. Вода из артезианской скважины подаѐтся глубинным насосом по трубам в водонапорную башню, из башни самотѐком поступает в распределительные сети водопровода. -износ водопроводных сетей составляет -70 %; -износ артезианской скважины – 50%;

## По результатам лабораторных анализов в Николаевском сельском поселении вода, подаваемая потребителям, соответсвует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого вооснабжения. Контроль качества».

## Гарантирующей организацией является МСП «Исток», связи с этим на територии сельского поселения сформировалась одна технологическая зона. Сети водоснабжения находятся в собственности Николаевского сельского поселения.    Диаметр водопроводов варьируется от 110 до 200 мм. На сегодняшний день износ водопроводной сети составляет 70%.

Развитие систем водоснабжения на период до 2024 года, учитывая мероприятия по реорганизации пространственной организации Николаевского сельского поселения, предполагает: - Замена водопроводной сети. Данные мероприятия увеличат надѐжность и бесперебойность водоснабжения населения, повысит качество отпускаемой воды. Так же данные мероприятия позволят снизить потери в сетях, и уменьшат затраты на обслуживание сетей, что в свою очередь повысит эффективность системы водоснабжения: -реконструкция водопроводной сети; - реконструкция скважины; - установка частотных преобразователей.

## Тариф на водоснабжение по Дигорскому району согласно Постановлению №61  «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса и тарифов для потребителей Республики Северная Осетия - Алания, в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2015 год» на 1 полугодие 2015 года равен 10,75руб, на 2 полугодие 2015 года равен 11,74 руб.

В целях пожаротушения имеется 1 пожарный гидрант.

## Основные показатели системы водоотведения

В Николаевском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в Николаевском сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

1. 2022-2032 г.г.  строительство сетей водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

2.  2015-2022г.г. – строительство очистных сооружений биологической очистки, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории Николаевского сельского поселения и расположение площадок под объекты водоотведения  будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований.

Основные показатели состояния системы электроснабжения

Поставку электроэнергии в Дигорский район осуществляют Дигорские районные электрические сети Северо-Осетинского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (далее по тексту МРСК).Электроснабжение потребителей Дигорского района осуществляется через электроподстанции 110 и 35 кВ (центры питания), принадлежащие Северо-Осетинскому филиалу ОАО МРСК Северного Кавказа. От подстанций 110 и 35 кВ проложены воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кВ до распределительных пунктов (РП, ЦРП) и до ТП-6-10/0,4 кВ.

# Электроснабжение потребителей Дигорского района осуществляется через электроподстанции 110 и 35 кВ (центры питания), принадлежащие Северо-Осетинскому филиалу ОАО МРСК Северного Кавказа. От подстанций 110 и 35 кВ проложены воздушные линии электропередачи напряжением 6-10 кВ до распределительных пунктов (РП, ЦРП) и до ТП-6-10/0,4 кВ.

# Электроснабжением охвачено 100% поселения. Приборы учета имеются у всех абонентов.

# Договор на энергоснабжения заключен  с ресурсоснабжающей организацией ПАО «Севкавказэнерго»

# Населенный пункт питается от подстанции “Николаевская”2500 квт.ч

# Количество тп в населенном пункте           8 шт

# Протяженность линий электропередач(нс,вн,сн)  нс – 52 км

# Таблица 6 Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Республике Северная Осетия-Алания на первое полугодие 2015 года

| Сбытовые компании | Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона |
|  | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
| ОАО "Севкавказэнерго" | Население |
|  | 3.39 | 3.61 | 2.95 | 4.10 | 3.39 | 2.95 |
|  | Население в домах, оборудованных электроплитами (или) электроотопительными установками |
|  | 2.37 | 2.53 | 2.06 | 2.87 | 2.37 | 2.06 |
|  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |
|  | 2.37 | 2.53 | 2.06 | 2.87 | 2.37 | 2.06 |
|  | Потребители, приравненные к населению |
|  | 3.39 | 3.61 | 2.95 | 4.10 | 3.39 | 2.95 |

# Таблица 7 Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Республике Северная Осетия-Алания на второе полугодие 2015 года

| Сбытовые компании | Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона |
|  | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
| ОАО "Севкавказэнерго" | Население |
|  | 3.63 | 3.97 | 2.75 | 4.36 | 3.63 | 2.75 |
|  | Население в домах, оборудованных электроплитами (или) электроотопительными установками |
|  | 2.54 | 2.78 | 1.93 | 3.05 | 2.54 | 1.93 |
|  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |
|  | 2.54 | 2.78 | 1.93 | 3.05 | 2.54 | 1.93 |
|  | Потребители, приравненные к населению |
|  | 3.63 | 3.97 | 2.75 | 4.36 | 3.63 | 2.75 |

## Основные показатели системы газоснабжения

Газоснабжение Дигорского района обеспечивает филиал ООО «Аланиягаз».

На территории Дигорского района существует два газопровода, в зависимости от газораспределительной станции: Ардонская (произво-дительность 100000 т/м3) и Чиколинская (производительность 50000 м3). Диаметр трубы 150 мм, давление в трубе 0,6 мП.

ГРС г. Ардон обеспечивает газоснабжением такие населенные пункты как Дигора, Мостиздах и Николаевская по газопроводу Ардон-Дигора-Мостиздах-Николаевская

Снижение давления газа происходит в действующих 1 ГРП и 7 ШРП.

Износ системы газоснабжения 50%. В черте поселения давление 0,03Мпа.

Таблица8 Показатели системы газоснабжения Николаевского поселения.

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | запорные устройства | 12 |
| 2 | конденсаторы | 6 |
| 3 | конденсаторосборники | 2 |
| 4 | сетевые ГРП | 0 |
| 5 | сетевые ЦГРП | 8 |
| 6 | индивидуальные регуляторы | 3 |
| 7 | промышленные и к/б ГРП. ГРУ | 0 |
| 8 | промышленные и к/б ШГРП | 3 |
| 9 | промпредприятия | 0 |
| 10 | комбытпредприятия | 9 |
| 11 | с/х объекты | 2 |
| 12 | газификация квартир | 638 |
| 13 | в том числе в домах МС | 0 |
| 14 | ведомственные дома | 0 |
| 15 | Всего | 681 |

### Таблица 9 Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Владикавказ" на территории Республики Северная Осетия-Алания

| Haимепoвaние гaзopaспрeдитeльнoй opгaназации | Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн м3/год) |
| --- | --- |
|  | свыше 500 | от 100 до 500 вкл-но | от 10 до 100 вкл-но | от 1 до 10 вкл-но | от 0,1 до 1 вкл-но | от 0,01 до 0,1 вкл-но | до 0,01 вкл-но | население |
| ОАО "Газпром газораспределение Владикавказ" | 0 | 0 | 251.97 | 377.95 | 472.44 | 629.92 | 765.35 | 803.02 |

## Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Администрация  сельского поселения  занимается  самостоятельно вывозом ТБО. ТБО вывозится на несанкционированную свалку на западной окраине села площадью 6га .

На данный момент необходимы средства для оформления документации и приведения к нормам состояния свалки.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

1.	экологические проблемы:

- действующая площадка полностью исчерпала свои объемы вместимости;

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

2.	Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3.	Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.	Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО

По доступной информации тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО в поселении не принимались .

## 4. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Электроснабжение:

Постановлением № 68 от 24 декабря 2014 года г. Владикавказ «Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Северная Осетия-Алания на 2015 год» регулируется размер платы за подключение к системе электроснабжения.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности) к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Северная Осетия-Алания для Северо-Осетинского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет  2 203,37 рублей.

Стандартизированная тарифная ставка (С1i) на покрытие расходов на выполнение обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики Северная Осетия-Алания

Таблица 10

| Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | С1i | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | С1.1i | С1.2i | С1.3i | С1.4i |
| Северо-Осетинский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 0,4 | 40,70 | 19,23 | 9,63 | 0,00 | 11,83 |
| 6-10 | 42,67 | 20,16 | 10,10 | 0,00 | 12,41 |

Примечание:

Сi - стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1;

Ci.h - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю

(ТУ);

Ci.2i - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;

Ci.3i - Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств;

Ci.4i - Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Северо- Осетинского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» представлена в таблице:

Таблица 11

| Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | Стандартизированные тарифные ставки |
| --- | --- |
|  | c2i руб./ км | C3i руб./ км | С4i руб./кВт |
| С 01.01.2015г. по 30.09.2015г |
| Свыше 15 до 150 кВт включительно |
| 0,4 | 116930 |  | 498,9 |
| 6-10 | 206791 |  | 498,9 |
| С 01.10.2015г. по 31.12.2015г. |
| Свыше 15 до 150 кВт включительно |
| 0,4 | 58465 |  | 249,45 |
| 6-10 | 103395,5 |  | 249,45 |
| С 01.01.2015г. по 31.12.2015г |
| Свыше 150 до 670 кВт включительно |
| 0,4 |  |  |  |
| 6-10 | 206791 |  | 213,7 |

## Газоснабжение:

## Постановление от 28 января 2015 года №2 г. Владикавказ Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»

## 5.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Николаевском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Постановление  от 15 ноября 2013 года N 408 «Об утверждении государственной программы РСО-А  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

Согласно Постановлению № 79 А «О муниципальной адресной программе по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов в муниципальном образовании Дигорский район на 2009-2020годы»

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Таблица 12Сведения

о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания

(2014-2016 годы)»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование систем топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цель 1. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Республики Северная Осетия-Алания |
| Задача 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в т.ч. с учетом развития малоэтажного жилищного строительства) |
| 1. | Доля населения, проживающего в аварийных многоквартирных домах по отношению к общей численности населения Республики Северная Осетия-Алания | процентов | 1,28 | 1,13 | 1,05 | 0,97 | 0,9 |
| 2. | Площадь расселенных аварийных многоквартирных домов | тыс.кв. метров | 6,9 | 14,7 | 9,39 | 9,2 | 9,21 |
| Задача 2. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
| 3. | Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | тыс.кв. метров | 273,4 | 120,5 | 48,0 | 138,9 | 458,7 |
| Задача 3. Обеспечение мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры за счет реконструкции и нового строительства |
| 4. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | % | 67,2 | 67,2 | 67,1 | 67,8 | 67,2 |
| 5. | Строительство газопроводов | км | 26,9 | 14,0 | 18,0 | 10,67 | - |
| 6. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | км | 11,5 | 10,7 | 6,7 | - | - |
|  |  | тыс.куб.м | 0 | 0 | 10 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (2014-2016 годы)» |
| Цель 1. Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания |
| Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества |

6  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Программой Юг России 2014-2020 годы заложена Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского района Республики Северная Осетия – Алания 120км сети на 2015 - 2016 годы	 и инвестиции в размере 513,91 млн.руб.  за счет средств федерального бюджета	51,39мл.руб за счет консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации

7. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Николаевского сельского поселения

Основные цели и задачи реализации программы:

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории  сельского поселения.

Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2015 – 2017 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития сельского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система водоснабжения;

1.2.	Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование и введения новых источников водоснабжения;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2	Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

12. Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 13

Таблица 13 Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО

| № п.п. | Наименование мероприятий | Количество | Финансовые затраты, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1. | Реконструкция водопроводной сети | 11200,0 | 28000,0 | Обеспечение гарантированного снабжения населения района качественной питьевой водой |
| 1.2 | Строительство нового водопровода | 1500,0 | 3750,0 |  |
| 1.3 | Реконструкция скважины | 1 | 297,3 |  |
| 1.4 | Установка частотных преобразователей | 1 | 175,0 |  |
| 2 | Водоотведение |
| 2.1 | Проект системы водоотведения | 1ед. | 500,0 | Обеспечение качественного водоотведения |
| 2.2 | Строительство канализационного коллектора | 17500м | 29750,0 |  |
| 2.3 | Строительство очистного сооружения | 1ед. | 42000,0 |  |
| 2 | Теплоснабжение |
| 2.3 | Установка приборов | 400 | 800,0 | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 3 | Энергоснабжение |
| 3.1 | Замена сетей | н/д | н/д | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях, исключение незаконных подключений |
| 3.2 | Замена оборудования | н/д | н/д | Улучшение качества предоставляемых услуг электроснабжения |
| 3.3 | Замена ламп | н/д | н/д | Мероприятия, направленные на энергосбережение. Повышение уровня благоустройства. |
| 4 | Утилизация ТБО |
| 4.1. | Уборка несанкцтонированнх свалок | - | 1300,0 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района |
| 4.2. | Организация санкционированной свалки | 1 | 3000,0 | Сокращение числа несанкционированных свалок предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |
| 5 | Газоснабжение |
| 5.1 | Строительство | н/д | н/д | - |
| 5.2 | Реконструкция | н/д | н/д | - |

## 8.Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

## 9. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Николаевского  сельского поселения на 2015-2033 годы осуществляется Администрацией Николаевского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития  сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории  сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

## 10. Особенности организации коммунального обслуживания

Экономически целесообразной представляется наличие одного районного многопрофильного коммунального предприятия, далее именуемого «Компания - оператор».

Это позволит эффективно использовать имеющиеся ремонтные мощности, кадровый потенциал, снизить условно-постоянные и иные затраты. Кроме того, будут созданы предпосылки для формирования соответствующих инвестиционных фондов, привлечения заёмных (кредитных) ресурсов в целях модернизации и развития коммунальной инфраструктуры.

Выход на рынок услуг Компании – оператора на конкурсных началах, соответствует рекомендациям, принятым на заседании Президиума Госсовета РФ от 19 января 2007 г. по реформированию ЖКХ.

Для потенциального привлечения в ЖКХ района частного капитала, а также во избежание потенциальной ответственности органов местного самоуправления в случае банкротства Компании – оператора, более предпочтительна организационно – правовая форма коммерческой организации, например общества с ограниченной ответственностью, либо акционерного общества. В последнем случае может быть создано ЗАО с участием органов местного самоуправления в уставном капитале.

Осуществлять коммунальное обслуживание, ремонт и развитие объектов ЖКХ Компания – оператор должна в соответствие с нормами федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ от 21.07.2005 г., получая право на коммунальное обслуживание каждого муниципального образования – поселения по итогам конкурсов.

При этом главная задача Компании – оператора обеспечить в каждом поселении района реализацию функций управления и обслуживания жилищного фонда (включая его капитальный ремонт) и коммунальной инфраструктуры. При этом получение максимально возможного социального эффекта. Требуется с минимумом приведенных затрат.

Коммунальное обслуживание в населённых пунктах Компания – оператор осуществляет с помощью структурных подразделений, производственных бригад.

При этом в конкурсе участвует и заключает муниципальный контракт Компания – оператор, а непосредственное предоставление коммунальных услуг (производственную деятельность) осуществляет ее производственное структурное подразделение, не являющееся самостоятельным юридическим лицом и действующее в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом Компании – оператора. Если коммунальные услуги предоставляет поселковая коммунальная организация, то участвует в конкурсе она самостоятельно, муниципальный контракт заключается также с этой организацией.

В поселении по месту нахождения головного подразделения целесообразно оказание услуг непосредственно Компанией – оператором.

Зона обслуживания структурного подразделения (бригады) может не совпадать с административными границами муниципального образования – поселения, а охватывать несколько поселений полностью или частично. Зона обслуживания должна определяться исходя из критериев целесообразности применения того либо иного способа организации коммунального обслуживания.

В целях снижения затрат на содержание персонала, затрат на содержание спецтехники (экскаваторы, тракторы), отдельные виды работ – например утилизация ТБО в отдельном населённом пункте (пунктах), выполнение части ремонтных работ, заготовки местного топлива (дров) и т.д. могут выполняться иными организациями, на основании договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых Компанией – оператором. По договорам аренды Компания – оператор может также привлекать технику сторонних организаций, расположенных в обслуживаемых населённых пунктах, либо поблизости от них.